## Slide 1: EQE776 – Trabalho Final
Simulação Estática de uma Unidade de Tratamento de Águas Ácidas em Refinaria de Petróleo: Estudo da Torre Esgotadora de H2S
Aluno: Francisco Davi Belo Rodrigues
2025-11

## Slide 2: Introdução – Processo e Modelagem
Objetivo
  Simular uma torre de esgotamento de H2S de um sistema de tratamento de águas ácidas de 2 torres
  Avaliar o impacto de alterações na carga (teor de contaminantes, vazão e temperatura) no limite de estabilidade térmica da torre (ponto de máxima recuperação de H2S)
  Obter um modelo robusto que possa ser convertido em simulação dinâmica que subsidiará treinamentos de agentes de aprendizado por reforço para realizar o controle do sistema.

## Slide 3: Metodologia
Simulação:
  Aspen Plus V14
Modelo Termodinâmico:
  GPSWAT

## Slide 4: Metodologia
Modelo Termodinâmico GPSWAT
Desenvolvido em 1990 pelo Gas Process Association
Específico para aplicações em sistemas de águas ácidas
Baseado em correções empíricas ajustadas a extensos bancos de equilíbrio de fases para soluções aquosas contendo eletrólitos fracos, incorporando os seguintes aspectos:

## Slide 5: Metodologia
Modelo Termodinâmico GPSWAT
Componentes e Reações Consideradas:

## Slide 6: Metodologia
Modelo Termodinâmico GPSWAT
Limites de aplicabilidade:
Adequação ao presente trabalho:

## Slide 7: Metodologia
Estratégia de simulação
1. Desenvolvimento do modelo estático em Aspen Plus V14
2. Análise de Sensibilidade
3. Exportação dos dados
4. Análise e interpretação dos resultados obtidos

## Slide 8: Metodologia
Configuração do modelo
  Bloco: RadFrac

## Slide 9: Metodologia
Configuração do modelo
  Bloco: RadFrac

## Slide 10: Metodologia
Configuração do modelo – Bloco RadFrac

## Slide 11: Metodologia
Configuração do modelo – Bloco RadFrac
Notes: Essa alimentação de água tratada no estágio 7 serve como acréscimo de um refluxo líquido ao refluxo gerado pelopumparound além de uma seção de lavagem interna para remoção adicional de NH

## Slide 12: Metodologia
Configuração do modelo – Bloco RadFrac
Notes: Essa alimentação de água tratada no estágio 7 serve como acréscimo de um refluxo líquido ao refluxo gerado pelopumparound além de uma seção de lavagem interna para remoção adicional de NH

## Slide 13: Metodologia
Configuração do modelo – Bloco RadFrac
Notes: Essa alimentação de água tratada no estágio 7 serve como acréscimo de um refluxo líquido ao refluxo gerado pelopumparound além de uma seção de lavagem interna para remoção adicional de NH

## Slide 14: Metodologia
Configuração do modelo – Bloco RadFrac
Notes: Essa alimentação de água tratada no estágio 7 serve como acréscimo de um refluxo líquido ao refluxo gerado pelopumparound além de uma seção de lavagem interna para remoção adicional de NH

## Slide 15: Metodologia
Configuração do modelo – Utilidades
Notes: Essa alimentação de água tratada no estágio 7 serve como acréscimo de um refluxo líquido ao refluxo gerado pelopumparound além de uma seção de lavagem interna para remoção adicional de NH

## Slide 16: Metodologia
Configuração do modelo – Utilidades
Notes: Essa alimentação de água tratada no estágio 7 serve como acréscimo de um refluxo líquido ao refluxo gerado pelopumparound além de uma seção de lavagem interna para remoção adicional de NH

## Slide 17: Metodologia
Configuração do modelo – Módulo de análise de sensibilidade
Notes: Essa alimentação de água tratada no estágio 7 serve como acréscimo de um refluxo líquido ao refluxo gerado pelopumparound além de uma seção de lavagem interna para remoção adicional de NH

## Slide 18: Metodologia
Configuração do modelo – Módulo de análise de sensibilidade
Notes: Essa alimentação de água tratada no estágio 7 serve como acréscimo de um refluxo líquido ao refluxo gerado pelopumparound além de uma seção de lavagem interna para remoção adicional de NH

## Slide 19: Metodologia
Casos de estudo:
Notes: Essa alimentação de água tratada no estágio 7 serve como acréscimo de um refluxo líquido ao refluxo gerado pelopumparound além de uma seção de lavagem interna para remoção adicional de NH

## Slide 20: Resultados
Caso 1: H2S 3500 ppm, NH3 3000 ppm
Caso 2: H2S 1750 ppm, NH3 3000 ppm
Caso 3: H2S 3500 ppm, NH3 1500 ppm
Caso 4: H2S 1750 ppm, NH3 1500 ppm
Caso 5: Vazão alim. em 95%
Caso 6: Vazão alim. em 105%
Caso 7: Temp. alim, em 97,5%
Caso 8: Temp. alim. em 102,5%

## Slide 21: Resultados
Caso 1: H2S 3500 ppm, NH3 3000 ppm
Caso 2: H2S 1750 ppm, NH3 3000 ppm
Caso 3: H2S 3500 ppm, NH3 1500 ppm
Caso 4: H2S 1750 ppm, NH3 1500 ppm
Caso 5: Vazão alim. em 95%
Caso 6: Vazão alim. em 105%
Caso 7: Temp. alim, em 97,5%
Caso 8: Temp. alim. em 102,5%

## Slide 22: Resultados
Caso 1: H2S 3500 ppm, NH3 3000 ppm
Caso 2: H2S 1750 ppm, NH3 3000 ppm
Caso 3: H2S 3500 ppm, NH3 1500 ppm
Caso 4: H2S 1750 ppm, NH3 1500 ppm
Caso 5: Vazão alim. em 95%
Caso 6: Vazão alim. em 105%
Caso 7: Temp. alim, em 97,5%
Caso 8: Temp. alim. em 102,5%

## Slide 23: Resultados
Caso 1: H2S 3500 ppm, NH3 3000 ppm
Caso 2: H2S 1750 ppm, NH3 3000 ppm
Caso 3: H2S 3500 ppm, NH3 1500 ppm
Caso 4: H2S 1750 ppm, NH3 1500 ppm
Caso 5: Vazão alim. em 95%
Caso 6: Vazão alim. em 105%
Caso 7: Temp. alim, em 97,5%
Caso 8: Temp. alim. em 102,5%

## Slide 24: Resultados
Caso 1: H2S 3500 ppm, NH3 3000 ppm
Caso 2: H2S 1750 ppm, NH3 3000 ppm
Caso 3: H2S 3500 ppm, NH3 1500 ppm
Caso 4: H2S 1750 ppm, NH3 1500 ppm
Caso 5: Vazão alim. em 95%
Caso 6: Vazão alim. em 105%
Caso 7: Temp. alim, em 97,5%
Caso 8: Temp. alim. em 102,5%

## Slide 25: Resultados
Caso 1: H2S 3500 ppm, NH3 3000 ppm
Caso 2: H2S 1750 ppm, NH3 3000 ppm
Caso 3: H2S 3500 ppm, NH3 1500 ppm
Caso 4: H2S 1750 ppm, NH3 1500 ppm
Caso 5: Vazão alim. em 95%
Caso 6: Vazão alim. em 105%
Caso 7: Temp. alim, em 97,5%
Caso 8: Temp. alim. em 102,5%

## Slide 26: Resultados
Caso 1: H2S 3500 ppm, NH3 3000 ppm
Caso 2: H2S 1750 ppm, NH3 3000 ppm
Caso 3: H2S 3500 ppm, NH3 1500 ppm
Caso 4: H2S 1750 ppm, NH3 1500 ppm
Caso 5: Vazão alim. em 95%
Caso 6: Vazão alim. em 105%
Caso 7: Temp. alim, em 97,5%
Caso 8: Temp. alim. em 102,5%

## Slide 27: Resultados
Caso 1: H2S 3500 ppm, NH3 3000 ppm
Caso 2: H2S 1750 ppm, NH3 3000 ppm
Caso 3: H2S 3500 ppm, NH3 1500 ppm
Caso 4: H2S 1750 ppm, NH3 1500 ppm
Caso 5: Vazão alim. em 95%
Caso 6: Vazão alim. em 105%
Caso 7: Temp. alim, em 97,5%
Caso 8: Temp. alim. em 102,5%

## Slide 28: Resultados
Caso 1: H2S 3500 ppm, NH3 3000 ppm
Caso 2: H2S 1750 ppm, NH3 3000 ppm
Caso 3: H2S 3500 ppm, NH3 1500 ppm
Caso 4: H2S 1750 ppm, NH3 1500 ppm
Caso 5: Vazão alim. em 95%
Caso 6: Vazão alim. em 105%
Caso 7: Temp. alim, em 97,5%
Caso 8: Temp. alim. em 102,5%

## Slide 29: Conclusões
Excelente seletividade de remoção de H2S – Projeto validado
Identificação de 2 regimes operacionais distintos:
  Alta sensibilidade térmica – aumento recuperação de H2S
  Baixa sensibilidade térmica – após recuperação completa de H2S
Razão H2S/NH3 mostrou-se ser um parâmetro importante a ser melhor investigado para a determinação das curvas do sistema
Ganho estático entre carga térmica refervedor x temp. topo se mantém apesar dos deslocamento das curvas para todos os casos

## Slide 30: Sugestões para trabalhos futuros
Converter a simulação para dinâmica
  Estudar a resposta dinâmica para os casos propostos da simulação estática
  Levantar dados dessas respostas para treinamento de rede neural e agente de aprendizado por reforço para realizar controle focado na recuperação máxima de H2S e perda mínima de NH3